DINASAW BANDSAW SHARPENER

INSTRUCTION MANUAL

СТАНОК ДЛЯ ЗАТОЧКИ ПОЛОТЕН ЛЕНТОЧНЫХ ПИЛ

КОМПАНИИ DINASAW

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

Гарантия

Панель управления

Описание

Общие эксплуатационные рекомендации

Сборка и установка

Регулировка и точная настройка

Регулировка переднего угла

Регулировка шага зуба

Положение кулачка подавателя (собачки храпового механизма подачи) (высота)

Положение зуба

Профиль Зуба

Косая заточка зуба – режим MSA

Центрирование заточной головки станка

Подсчет цикла вращения полотна - оборотов в минуту

Определение и устранение неисправностей

Схематическое изображение деталей станка

Список деталей станка

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ:

Компания Dinasaw Pty Ltd дает гарантию в том, что ее изделия поставляются в исправном состоянии. В случае обнаружения неисправностей, подпадающих под действие данной гарантии, в течение 6 месяцев,  либо же 100 часов эксплуатации с момента покупки, в зависимости от того, что наступит раньше, компания Dinasaw Pty Ltd, будучи извещенной, обязуется отремонтировать или заменить по своему усмотрению любые детали или части изделия, которые компания Dinasaw посчитает неисправными, после того как будет доказано, что изделие хранилось, было установлено, использовалось и обслуживалось согласно техническим условиям и предписаниям компании Dinasaw Pty Ltd.

Настоящая гарантия уникальна и подразумевает все виды гарантии по продаже, соответствия изделия определенному назначению и любые другие гарантии качества, которые либо описаны выше, либо подразумеваются.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:

Компания Dinasaw не несет ответственность за умышленный или случайный (косвенный) ущерб при любых обстоятельствах, т. е. имеет ограниченную ответственность, например, в таких случаях, как повреждение или ущерб, причиненный другой собственности или оборудованию, ущерб, нанесенный прибыли и доходу, цене капиталовложений, стоимости купленных или замененных товаров, или же требование Покупателя о перекрывании оказания сервисных услуг.

Возмещение ущерба Покупателя, описанного выше, является исключением из гарантийного обязательства компании Dinasaw Pty Ltd, и, соответственно, все ситуации и случаи, связанные с этим, например, эксплуатационные пренебрежения или их нарушение, неаккуратная послепродажная доставка, перепродажа изделия, или эксплуатация каких-либо изделий, представляемых или обслуживаемых компанией Dinasaw Pty Ltd, не в соответствии с инструкциями, небрежность, серьезные нарушения законодательства, или нарушения каких-либо других гарантийных условий, которые не упомянуты здесь, разрешаются за счет покупателя.

Гарантийный срок, предоставляемый компанией Dinasaw Pty Ltd на изделие, составляет 100 часов эксплуатации либо 6 месяцев с момента приобретения изделия в зависимости от того, что наступит раньше. Действие гарантии не распространяется на шлифовальный круг. Гарантия не распространяется на части, которые были повреждены вследствие эксплуатации с нарушением установленных норм и режимов или естественного износа.

Гарантия не покрывает транспортные расходы любого рода. Расходы на доставку изделий с целью их возврата для ремонта также лежат на покупателе. Возвращаемый товар находится под ответственностью заказчика и компенсируется его расходами.

Панель управления

Функции панели управления

Дисплей

STOP – остановка работы станка.

START – пуск подачи полотна.

Inch Fwd / Speed Increase – Мгновенный запуск электродвигателя и подачи полотна в прямом направлении.

Inch Rev / Speed Decrease – Мгновенный запуск электродвигателя и подача полотна в реверсном (обратном) направлении.

Grinder ON/Off – включение / выключение точильщика

Counter— Счетчик

Счетчик начинает отсчет на дисплее при значении +1, которое уменьшается на 1 значение каждый раз, когда рассчитывающий магнит (прикрепленный к полотну) проходит герконовое реле (язычковый переключатель). Станок прекращает работу, когда показатели счетчика достигают 0.

Power Indicator – индикатор питания.

Function Indicator - индикатор операции.

Описание

Заточный станок для ленточных пил компании Dinasaw – это кулачковый станок (с механизмом, приводимым в действие кулачками), предназначенный для заточки полотен ленточных пил шириной от 12 мм (1/2”) до 75 мм (3”)  и с шагом зуба от 6 мм (4 на дюйм) до 40 мм (6 на дюйм). Станок поддерживает оба стандарта заточки -  прямую линейную заточку с дополнительной функцией заточки в режиме ‘MSA’ с целью повышения эксплуатационных режущих характеристик полотен.

Краткий обзор

В данном станке применяется кулачковые механизмы с целью получения  желаемого профиля зуба. Один кулачковый механизм индексирует зубья, в то время как другой одновременно приводит в движение точильщик.

Третий кулачковый механизм наклоняет точильщик заточного станка на 14 ° влево и вправо, что позволяет зубьям принять положение под определенным углом.

Передний угол зуба регулируется при вращении устройства крепления полотна.

Терминология

А. – задний угол зуба.

В. – внутренний угол зуба (угол между рабочими сторонами профиля - угол заостренности).

С. – передний угол зуба.

Tooth Back = спинка, задняя поверхность зуба.

Tooth Face = головка, боковая поверхность зуба.

Throat = горловина зуба.

Gullet = впадина между зубьями.

Общие Эксплуатационные Рекомендации

- При запуске электродвигателя заточного станка работа привода подачи замедляется приблизительно на 5 секунд, чтобы предоставить время для точильного круга набрать обороты до рабочей скорости.

-   Подводя точильный круг к зубьям для их заточки, требуется необходимая координированная установка Ролика Регулировки Положения и Ролика Регулировки Высоты – затачивая больше переднюю поверхность, точильный круг не будет задействован на задней части зуба и наоборот.

- Переднюю поверхность зубьев затачивайте как можно меньше. При изменении формы передней поверхности зуба или его переднего угла может потребоваться переустановка высоты кулачка подавателя (собачки храпового механизма подачи), чтобы подходить новой форме.

-   Биметаллические полотна имеют очень мелкие хрупкие 	кончики зубьев из быстрорежущей инструментальной стали, которые могут исчезнуть после нескольких заточек.  Время их прогона для заточки сокращается до тех пор, пока быстрорежущая сталь не удаляется полностью.

-  Для качественной заточки необходима чистая гладкая поверхность полотна – для этого удалите ржавчину и смолу с полотна. Нанесение тонкого слоя “водного дисперсанта” (антикоагуляционная присадка к моторному маслу)  на полотно способствует равномерной подаче.

-  Накалённость при высокой температуре – это большое препятствие, когда дело доходит до точной обработки, поскольку это расширяет переднюю кромку полотна, вызывая потерю жесткости и колебание. Идеально, продукты накала - плавка, генерируемые при пилении, должны быть удалены с древесными опилками и не должны находиться на полотне при заточке. Сохранение полотна всегда острым позволяет уменьшить трение с соприкасаемой поверхностью, и, следовательно, дает возможность зубьям высвобождать продукты накала в древесные опилки.

- Во время обработки на полотно воздействует сила по разным направлениям, включая (1.) проникновение вглубь материала, (2.) сгибание и деформация стружки (срезывающее или сдвигающее усилие - разделение материала) (3.) сила ускорения стружки и (4.) трение между полотном и стружкой. Геометрические размеры зубьев чрезвычайно важны для улучшения рабочих характеристик полотна. Зубья должны быть острыми, и вместе с тем достаточно прочными, чтобы сохранить свои качества и избежать  деформации при резке. Как правило, угол «остроты» должен быть между 40º и 50º градусами, чтобы позволить зубьям легко проникать в обрабатываемый материал. Например, 10º - передний угол зуба, 45º - внутренний угол зуба и 35º - задний угол зуба. Увеличение переднего угла зуба должно быть компенсировано соразмерным уменьшением заднего угла зуба. Например, 20º - передний угол зуба, 45º - внутренний угол зуба (угол заостренности) и 25º - задний угол зуба.

-  Зубья с пологими передними углами (под малым углом) – менее эффективны, поскольку они предполагают применение больших усилий, чтобы продуктивно использовать все зубья, и, соответственно, трение по этой причине увеличивается. Однако узкие полотна вообще не достаточно прочные, чтобы выдержать подобное трение, если их передний угол более чем 12º-15º, особенно, когда имеют место быть сучки.  Передний угол в 10º в большинстве случаев – это хорошая стартовая позиция.

-     Ознакомьтесь сначала более подробно с использованием станка в режиме прямой  заточки, прежде чем приступать к эксплуатации станка для заточки в режиме MSA.

-   При заточке с использованием режима MSA, предпочтительно, что полотна были установлены таким образом, чтобы развод зубьев сохранял последовательность в точке присоединения (число зубьев кратно 3). Если этого не произойдет, заточка начнется и остановится в точке присоединения полотна. Поместите магнит в точку присоединения; когда он проходит магнитоуправляемый контакт (язычковый переключатель), станок автоматически остановится, счетчик устанавливается к величине по умолчанию. (1).

-   Шаг зубьев в точке присоединения должен быть таким же, как и в остальной части полотна – отклонение в шаге изменит профиль (форму) зуба, но не высоту зуба. Шаг зуба больше стандартного размера может не позволить механизму подачи (кулачку подавателя) задействовать следующий зуб.

Пильные полотна с зубьями, заточенными в режиме MSA, не требуют серьезной разводки, потому что:

- Стружка направляется не непосредственно под зубец, а во впадину между зубьями пилы.

2. Зуб разводится в сторону и не запрессовывается.

- Пильные полотна, заточенные традиционным методом по верхней поверхности зубьев, затупляются значительно быстрее из-за сильного трения. Разведённые зубья, с помощью которых выполняется основная часть работы, должны быть задействованы, используя потенциально отрицательный угол, который воздействует на стружку, вызывая дополнительное повышение температуры и напряжения. Заточка в режиме MSA оптимизирует угол заточки зуба, таким образом, способствуя более эффективному удалению стружки с места пропила, сокращению образования дополнительных опилок при резке и более последовательному накаливанию. Полотна, заточенные в режиме MSA, пилят ровнее и на более длительный срок остаются острыми.

Сборка и установка

В упаковке находятся следующие компоненты для сборки станка:

1. Заточный станок.

2. Опорная Рама для Полотна (подставка для полотна).

3. Выдвижные (телескопические) Опорные Ручки для Полотна.

4. Кронштейны Крепления Подставки (Стойки) – 1 x левосторонний, 1 x двойной (V) - правосторонний.

5. Опорные Ножки – 3 набора, телескопические.

6. Блок Электропитания  –  (дополнительно к станку с ручным управлением).

7. Полиэтиленовый пакет, содержащий соединительную фурнитуру.

8. Точильный круг.

9. Компакт-диск с инструкцией по эксплуатации.

10.  Ручка управления  (Только со станком с ручным управлением).

Сборка станка

Винт с потайной головкой

- Прикрепите кронштейны крепления подставки между передними и задними пластинами станка согласно схеме.

Вытяните и затяните между собой части трех телескопических ножек прежде, чем прикрепить их к кронштейнам крепления подставки и установить штангу заточной насадки (также - шлифовальной головки станка) в ее поднятое положение (удерживаемое замком на штанге).

Поместите гайку внутрь

ножки и наживите шурупы

(только 2 оборота) перед

сборкой ножек.

Соедините части ножек

друг с другом и затените винты.

Не перетяните винты.

Вставите этот конец в подставку.

Защелка ручки электродвигателя.

(2) Прикрепите опору полотна к задней части станка.

Важно

Подсоедините  магнитоуправляемый контакт

(язычковый переключатель), как показано на

рисунке (только для автоматических станков).

Подсоедините провода как показано.

Синий – переключатель.

Оранжевый – замыкающий.

Отрегулируйте несущую пластину опоры полотна под желаемым углом.

Прикрепите телескопические ручки к каркасу станка.

В наружные отверстия в каждой ручке вставьте опоры крепления                                                                                              полотна пластиковым концом вверх.

(3) Вставьте полотно напротив (лицом к) магнитной поверхности пластин крепления

полотна.

Отрегулируйте высоту полотна с помощью пластины опоры полотна таким образом,          чтобы она (пластина) находилась на высоте 1.5 – 3 мм над углублением (впадиной) между зубьями пилы.

неверно

верно

Отрегулируйте телескопические ручки и опоры  в соответствии с длиной полотна. Отрегулируйте 3 опоры полотна, чтобы сохранить оставшуюся часть полотна на такой же высоте

Здесь левая резьба

(4.) Удалите кожух с заточного диска (точильного круга), открутив его против часовой стрелки, и поместите заточный диск на вал двигателя (помните, что гайка на валу с левой резьбой).

Важна надежная проверка! Проверьте целостность зернограничной стекловатой основы или проклеенных смолой заточных дисков перед использованием.                     Индикатор питания

блок питания

(5.) Поместите блок питания на опорную ножку, подсоедините низковольтный кабель к станку и вставьте вилку в розетку переменного тока. Нажмите on/off switch на передней панели – верхний индикатор на панели загорится. Если используете аккумулятор или другие источники электроэнергии, следите за правильностью полярности, и входящее напряжение должно быть 12-15 вольт.

Поместите блок питания как показано, чтобы предотвратить попадание стружки.

Регулировка и Точная Настройка

Отключение автоматического механизма MSA.

1. Приведите в движение привод подачи - либо нажатием  на кнопку ‘INCH FWD’, либо вращением рукоятки в направлении по часовой стрелке, пока обе установочных метки (метки синхронизации) не будут просматриваться через прорези  в тыльной пластине (смотрите рисунок ниже).

2. Ослабьте контргайку - гайку крепления - как показано на рисунке под пояснением 1. ниже.

3. Вращайте пластину, пока механизмы привода подачи не будут отключены, как показано на рисунке слева от пояснения 2.

4.  Снова затяните контргайку.                                      установочные метки

- Ослабьте эту гайку для свободного вращения пластины.

- Вращайте пластину с помощью этого рычага.

Timing mark = установочная метка.

Впрваво-Влево-Прямо                                                                                     Влево-Вправо-Прямо

2. Обеспечьте перпендикулярное положение заточной головки (бабки заточного станка) к зубьям. Проверка должна осуществляется с помощью совмещения толкателя головки, расположенного посередине контура кулачка (рабочей части кулачка), с обеими видимыми установочными метками. Убедитесь, что стопорный винт закручен во время проверки на перпендикуляр.

1. Используя 4 мм ключ-шестигранник (торцовый ключ), ослабьте зажим головки.

Поместите линейку напротив точильного круга.

Должны быть параллельны.

- Проверьте с помощью прямоугольника.

Закрутите стопорный винт и шайбу, чтобы предотвратить движение.

(Только в режим ручной настройки).

5. Проверьте, что индикатор 0 градусов.

4. Затяните повторно зажим для удержания головки точильного круга.

6. Проверьте и сбросьте индикатор, если это необходимо.

Регулировка переднего угла

Следующие процедуры необходимы для регулировки формы зуба и общей точной настройки работы заточного станка. Удобнее всего их выполнять в следующем порядке:

Передний угол;

Шаг зуба;

Положение кулачка подавателя (собачки храпового механизма подачи);

Положение зуба;

Профиль зуба;

Косая заточка зуба;

Центрирование заточной головки станка.

** Заточная головка должна быть при выполнении этих операций в поднятом положении.

Регулировка переднего угла

- Ослабьте зажимной винт и вращайте всю опору полотна до получения необходимого угла на прямоугольном транспортире – снова затяните зажимной винт (как показано на рисунке выше).

Ослабьте зажимной винт и вращайте пластину-опору полотна.

Транспортир указывает на получаемый угол.

Регулировка шага зуба

(2.) Регулировка шага зуба. Нажмите кнопку “Inch Fwd” или вращайте рукоятку по часовой стрелке, чтобы продвинуть подачу на один оборот. Кулачок подавателя (собачка храпового механизма подачи) должен позиционировать зубец вперед до отступления.

- Остановитесь, когда рычаг подачи будет полностью в обратном положении и:

-  Поверните ручку хода зуба таким образом, чтобы кулачок подавателя (собачка храпового механизма подачи) увеличил шаг примерно на 25% больше чем шаг зуба. Например, шаг 25мм (1’’) возвращает 6.25 мм (1/4’’) позади следующего зуба.

ручка шага зуба

Поворачивайте по часовой стрелке, чтобы уменьшить расстояние «А».

Поворачивайте против часовой стрелки, чтобы увеличить расстояние «А».

Общие профили зуба

Simonds Red Streak  - Шаг  ¾”

Lennox Woodmaster  - Шаг  ¾”             Расстояние “A” = 25mm (63/64”)

Simonds Red Streak  - Шаг  7/8”

Lennox Woodmaster  - Шаг 7/8”            Расстояние “A” = 29mm (1 9/64”)

Положение кулачка подавателя

(собачки храпового механизма подачи). (Высота)

- Положение кулачка подавителя. Используя кнопку “Inch Fwd” или вращая рукоятку по часовой стрелке, осуществите подачу на один зуб и медленно поднимайте кулачок (собачку) подавателя вверх до тех пор, пока она не соприкоснется с поверхностью зуба.

Используя тыловой винт на вершине кулачка подавателя храпового механизма подачи, поднимайте собачку храпового механизма подачи до тех пор, чтобы продвинуть его как можно дальше вперед во впадину между зубьями, обеспечив зацепление. Это гарантирует, что зубья  продвигаются последовательно как можно дальше вперед, не позволяя, однако, язычку подавателя «соскользнуть» дальше вперед (смотрите рисунок выше).

ВАЖНО

Решающий момент, чтобы собачка храпового механизма подачи контактировала с полотном в ее самой передней точке.

Неправильное позиционирование зубьев происходит из-за некорректной регулировки положения (высоты) собачки храпового механизма подачи (кулачка подачи).

Винт регулирования высоты язычка подавателя.

Крутите по часовой стрелке, чтобы поднять  собачку храпового механизма (кулачок подавателя).

Против часовой стрелки – опустить собачку храпового механизма (кулачок подавателя).

Предупреждение: Чтобы гарантировать, что заточный круг будет затачивать зубья, когда он опущен, открутите ручку вертикальной регулировки заточной головки, освободите зажим и осторожно опустите заточную головку вниз в необходимую рабочую зону.

Положение зуба

- Положение зуба. Нажмите кнопку «Start» или вращайте рукоятку по часовой стрелке и установите подачу на медленный режим скорости с помощью кнопок “Speed Increase / Speed Decrease” (Повышение – Понижение Скорости). Не запуская работу точильщика, опустите заточную головку с помощью Ручки Вертикальной Регулировки заточной головки по направлению к зубьям, отрегулировав рычаг (винт) положения зубьев таким образом, чтобы передняя часть зуба находилась напротив точильного круга (смотрите рисунок выше).

ОСТОРОЖНО!

НЕ ЗАПУСКАЙТЕ РАБОТУ ТОЧИЛЬНОГО КРУГА!

Винт Положения Зуба

Вращая по часовой стрелке, зуб движется в направлении от точильного круга.

Против часовой стрелки – зуб движется в направлении точильного круга.

Поверхность зуба практически соприкасается с точильным кругом.

Профиль зуба

Положение зуба. Нажмите кнопку «Start» или вращайте рукоятку по часовой стрелке и установите подачу на медленный режим скорости с помощью кнопок “Speed Increase / Speed Decrease” (Повышение – Понижение Скорости). Не запуская работу точильщика, опустите заточную головку с помощью Ручки Вертикальной Регулировки заточной головки по направлению к зубьям, отрегулировав рычаг (винт) положения зубьев таким образом, чтобы передняя часть зуба находилась напротив точильного круга (смотрите рисунок выше).

ОСТОРОЖНО!

НЕ ЗАПУСКАЙТЕ ВРАЩЕНИЕ ТОЧИЛЬНОГО КРУГА!

Винт Положения Зуба

По часовой стрелке – зуб движется в направлении от точильного круга.

Против часовой стрелки – зуб движется в направлении точильного круга.

Поверхность зуба практически соприкасается с точильным кругом.

“D” - Пластина опоры полотна.

“A” - Регулировочный винт глубины зуба.

“C” – Стопорный         установочный винт.

“B” - Регулировочный винт шага.

Косая заточка зуба – режим MSA

В качестве альтернативы стандартной заточке, зубья ленточных пил с разводом по принципу «один зуб вправо, один зуб влево, один без развода»  могут быть заточены снятием фаски с их разведённых зубьев. Это значительно улучшает характеристики полотна и предполагает:

(а) Задействование зубчатой передачи, чтобы запустить механизм MSA. Примечание – зубья могут быть разведены в 2 направлениях – «прямо-влево-вправо или прямо-вправо-влево» (развод по принципу «один зуб вправо, один зуб влево, один без развода»).

(b) Осторожно выроните точильный круг (смотрите раздел «Центрирование заточной головки»), чтобы убедиться, что оба ряда зубьев – лево - и праворазведенные зубья – затачиваются до одинаковой высоты.

(с) Магнит, помещенный на полотно, присоединяется, чтобы остановить работу точильного круга, если данная последовательность зубьев не проходит через точку соединения (паз).

Схематический рисунок выше показывает основания углов на задней и передней грани зубьев, когда задействован MSA-механизм.

Схематический рисунок показывает скос на задних гранях зубьев.

Вид сверху - показывает скос (фаску) на передней грани.

Вид спереди - показывает, что высота всех зубьев одинаковая.

Включение зубчатой передачи для запуска механизма косой заточки

1. Нажмите кнопку “INCH FWD” или вращайте рукоятку по часовой стрелке до тех пор, пока плечо заточной головки не достигнет самой высокой позиции (смотрите рисунок выше).

- Задействуйте механизм MSA, как показано на рисунке выше.

Примечание: зубья могут быть разведены в 2 направлениях – «прямо-влево-вправо» или «прямо-вправо-влево».

Определите конфигурацию разводки зубьев полотна, прежде чем запустить механизм косой заточки.

Направление «прямо-влево-вправо» предполагает, что верхние шестерни в зацеплении, а направление «прямо-вправо-влево» требует, чтобы нижние шестерни были в зацеплении (смотрите схематический рисунок выше).

Ослабьте эту гайку.                                                                                      Установочная метка.

Вращайте пластину с помощью этого рычага.

Центрирование заточной головки станка

Centring the Grinding Head

При выключенном электродвигателе заточного станка и задействованном механизме косой заточки:

(a) Закрутите Стопорный Винт Впадины между зубьями (зажимной винт) до упора.

(b) Поверните упор подавателя вверх и в сторону (собачку храпового механизма подачи)  таким образом, чтобы он не мог индексировать зубья (совпадать).

(с)  Продвиньте заднюю поверхность (склон) неразведенного зуба полотна в положение под точильный круг.

(d)  Придайте точильщику опущенное положение и осторожно отрегулируйте положение точильного круга таким образом, чтобы он практически соприкоснулся с задней поверхностью неразведенного зуба.

(е) Медленно осуществляйте подачу или вращайте рукоятку на 3 оборота и помните про зазор между точильным кругом и задней гранью зуба, если заточная головка вертится влево и вправо.

Точильный круг практически соприкасается с зубом (со скалывающим зубом).

(f) Отрегулируйте регулирующий винт положение заточной головки таким образом, чтобы расстояние между точильным кругом и задней гранью зуба было одинаковым, если головку вращать в левую и в правую сторону. Окончательная регулировка должна быть произведена после легкой заточки одной секции и обнаружения следов заточки на кончиках зубца.

Если необходимы дополнительные настройки, чтобы центрировать заточную головку относительно полотна, ослабьте винты на передней соединительной панке и передвиньте в нужном направлении. (Смотрите рисунок выше).

Данная регулировка возможна только при разобранном состоянии станка.

Вставьте в отверстие 4 мм шестигранный ключ.

Вращение по часовой стрелке перемещает (рычаг) плечо по направлению к оператору.

Вращение против часовой стрелки перемещает рычаг в направлении от оператора.

Подсчет цикла вращения полотна - оборотов в минуту

Counting Blade Revolutions

Станок может быть настроен таким образом, чтобы затачивать полотно определенное количество раз (циклов).

Данное количество раз устанавливается нажатием кнопки подсчета (count). Отсчет  увеличивается на 1 единицу, когда магнит, прикрепленный к полотну, проходит  магнитное герконовое реле. Станок прекращает работу, когда счет достигает нуля (0).

- Поместите магнит на полотно в точку крепления, как показано на рисунке.

- Удостоверьтесь, что магнит находится на одной линии с герконовым  переключателем (реле) (или язычковый переключатель).

- Нажимайте кнопку подсчета (count button) до тех пор, пока на дисплее не установится и не отобразиться желаемое количество оборотов.

- Нажмите кнопку пуск (start).

Удалите эту секцию с помощью пилы для узких полотен.

Для узких полотен необходимо удалить внутренний край пластмассового крепежа

полотна, как показано на рисунке, чтобы позволить магниту проходить необходимый участок.

Поиск и устранение неисправностей

Trouble Shooting

| Неисправность | Причина | Устранение |
| --- | --- | --- |
| Некорректная подача / заточка. | 1. Полотно ржавое/липкое / грязное. 2. Язычок Кулачка Подавателя изношен. 3. Кулачок Подавателя не правильно отрегулирован. 4. Полотно застревает в направляющих. 5. Полотно застревает в Пластине Регулировки Высоты. 6. Некорректный шаг зуба - изменяет форму зубьев, как, следствие, собачка храпового механизма подачи застревает. 7. Ослабленный / изношенный вал подающего рычага. 8. Сломанный/изношенный ролик, работающий от кулачка 9. Изношенный Кулачок Подачи. 10. Изношенная ось собачки храпового механизма подачи | Почистите полотно - нанесите смазочный материал. Исправьте толкающую поверхность язычка (упора подавателя). Отрегулируйте высоту. Отрегулируйте направляющие полотна, чтобы оно «сидело» устойчиво. Удостоверьтесь, что магниты находятся на месте. Отрегулируйте высоту. Подтяните / замените вал и вкладыш подшипника. Заменить Заменить Заменить |
| Некорректный профиль зуба. | 1. Неверный шаг зуба. 2. Собачка храпового механизма подачи некорректно выполняет свою функцию. | Непоправимо - используйте новое полотно. Настройте высоту собачки храпового механизма подачи. |
| Невозможно центрировать заточную головку станка. | Головка не под прямым углом. Винт рычага (держателя) головки не отрегулирован. | Осторожно двигайте головку до тех пор, пока Точильный круг не будет на самой высокой точке и ролик, работающий от кулачка – в середине углубления. Транспортир должен выставиться на 0 градусов. Если не поможет, ослабьте головку точильщика и отцентрируйте ее повторно перед закреплением. Убедитесь, что головка будет под прямым углом (смотрите раздел «Центрирование заточной головки»). Немного ослабьте передние винты Пластины и ,используя отвертку или палочку в качестве рычага, поднимите пластину до необходимого положения и снова затяните винты. |
| Нагрев (накал) и синение зубьев. | Слишком высокая температура. | Почистите заточный круг. Затачивайте при меньшей скорости. Переверните или замените точильный круг. |
| Образование металлических заусенцев на зубьях. | Точильный круг тупой. Слишком интенсивная заточка. Слишком быстрая подача полотна. | Почистите круг / замените круг. Уменьшите интенсивность заточки. Уменьшите скорость подачи. |
| Выход из строя, замыкание, перебой в питании. | Неверная полярность. Двигатель перегружен. Изношены шестеренки двигателя. | Проверьте и исправьте полярность. Проверьте тщательно операцию подачи и заточки. Замените шестеренки. |

Схематическое изображение деталей станка

Parts Drawings

(без текстовых подписей и пояснений! Смотрите  здесь: http://www.dinasaw.com/CD%20Instruction%20Bandsaw%20RB/Bandsaw%20Pages/Parts_Drawings.htm)

Телескопические ручки-опоры

Телескопические ножки-опоры

Список деталей

Parts List

| № | Описание/название | № детали | № Описание/название | № детали |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | Защитный экран | PZAPS | 45 Винт с плоско- выпуклой головкой, M5x10 | FM510PAN |
|  | Верхняя крышка корпуса | RPTCP | 46 Верхняя крышка корпуса 2 | RPTC2 |
|  | Винт с плоско-выпуклой головкой, M5x10 | FM510PAN | 47 Шестигранный болт, M6x30 | FM630HEK |
|  |  |  | 48 49 | Толкатель привода подачи | RPF |
|  | Контроллер (блок управления) | ECONTROLLER |  | Втулка толкателя | RPPFBU |
| 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | Передняя крышка корпуса | RPPFC | 50 Рычаг, привода подачи (подавателя) | RPFA |
|  | Корпус реле | ESWITCHPP75 | 51 52 | Задняя крышка корпуса | RPENDC |
|  | Саморез | F4G12PH |  | Головка | RPKNOB8B |
|  | Шестигранная гайка реле |  | 53 | Контрагайка (стопорная гайка) M8 | FM8LOCKNUT |
|  | Патрон плавкого предохранителя | EFUSEHLDRPM | 54 | Винт, положение зуба | RPTPSC |
|  | Шестигранная гайка реле (F – спереди корпуса) |  | 55 | Передающее устройство (трансмиттер) | RPFTA |
|  | Изолирующая шайба | EGROMET2 | 56 | 1/4"x1/2" дюймовый винт | F1412CS |
|  | Ручка переключателя |  | 57 | Подшипник, 608 | B-688ZZ |
|  | Распределительный кулачковый вал – Auto - режим Авто) | RPCS2003 | 58 | Ведомая шестерня, промежуточная шестерня - 5mm | RPIG5 |
| 14a | Распределительный кулачковый вал – Manual – ручной режим | RPCM2003 | 59 | Ведомая шестерня, промежуточная шестерня - 7mm | RPIG7 |
| 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | Кулачок подачи | RPFCS | 60 Распорная втулка, ведомая шестерня, промежуточная шестерня | RPFIGS |
|  | Ходовой кулачок | RPNAC | 61 Подшипник | B-608ZZ |
|  | Шестеренка, 32 зуба | RP32TG | 62 Рукоятка кулачка подавателя | RPFCFA |
|  | Стопорное кольцо | FM10CCLIP | 63 Втулка кулачка подавателя | RPFCFAB |
|  | Шайба | FM10WZP | 64 Задняя плата | RPRP |
|  | Кольцо | B-ORING101 | 65 | Шестигранный болт, M6x10 | FM610HEK |
|  | Вал, ось | RPACPF | 66 Реле, язычок (реле) | ESWITCHREED PBCSP |
|  | Плечо, усилитель кулачкового механизма | RPACFA | 67 Плата, опора полотна |  |
|  | Винт, остановка во впадине между зубьями пилы Блокировка, глубина впадины между зубьями Передняя панель (плата) Распорная втулка, распорка, одна ножка | RPFGSC | 68 Магнит | ENEOMAG2593 |
|  |  |  | 69 Плата, опора полотна 70 Центров. винт, M6х16 | RPFBPPA |
|  |  | RPDSB |  | FM616CS |
|  |  | RPFP RPSSLS | 71 | Плата | RPBSP2 |
|  | Стопорное кольцо | FM16CCLIP | 72 | Саморез | F4G38PH |
|  | Шестеренка, 16 зуб. | P16TG | 73 | Фиксатор, 5мм | FM5FIX |
|  | Резьбовой штифт (винт без головки) | FM66GRUB | 74 | Зажим для удержания головки | CHCC |
|  | Распределительная втулка двигателя подачи Двигатель подачи | RPFMIS | 75 | Болт, удержание головки Штырь, стержень | CHCB |
|  |  | ESWF55 | 76 |  | CHCOP |
| 32 33 33a 34 35 36 | Оправка для втулки | CDMSF | 77 | Винт с плоско- выпуклой головкой, M4x16 | FM416PAN |
|  | Регулировочный винт центровки - A Регулировочный винт центровки - M | RPFMACA | 78 | Пружина головки | OBEVSPRING |
|  |  | RPFMACM | 79 | Расположенный под углом рукав | CWOS2 |
|  | Шайба | FM5WZP | 80 | Винт-ограничитель | C3BLMB |
|  | Пластина, фронтальная ось - О | RPFPP | 81 | Червячный механизм | CWCC |
|  | Втулка, подшипник | B-168SA | 82 | Соединительная тяга головки | C3CRODC |
| 37 | Пластина, фронтальная ось - I | RPFPP | 83 | Датчик (указатель) угла | CAIPA2 |
| 38 39 | Распорная втулка, распорка, две ножки | RPSSLD | 84 | Крышка нижней части ручки | CMABT |
|  | Винт с плоско-выпуклой головкой, M5x10 | FM510PAN | 85 Шайба – 8мм. | FM8WZP |
| 40 | Пластина, задняя ось - О | RPFPP | 86 | Саморезы | F4G38PH |
| 41 | Втулка, подшипник | B-168SA | 87 | Винт со шлицем M6x6 | FM66GRUB |
| 42 43 | Пластина, задняя ось – I | RPFPP | 88 | Штырь ручки двигателя | RCMAPP |
|  | Пластина, ведомая шестерня; промежуточная шестерня | RPIGAP | 89 | Болт толкателя головки | CBCFPP |

| № | Описание/название | № детали |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 | Толкатель головки | CBCF |  |  |  |
| 92 | Пружина | CMAAP |  |  |  |
| 93 | Защелка ручки двигателя | CMAL |  |  |  |
| 94 | Винт с плоско-выпуклой головкой, M6x16 | FM616PAN |  |  |  |
| 95 | Кулачок и шестеренка | RPCAG |  |  |  |
| 96 | Подшипники | B-688ZZ |  |  |  |
| 97 | Стопорное кольцо 8 мм. | FM8CCLIP |  |  |  |
| 98 | Рычаг двигателя | RC3CGC |  |  |  |
| 99 | Винт, регулировка глубины | PGDAS |  |  |  |
| 100 | Крышка двигателя | CMACC |  |  |  |
| 101 | Сегмент Червячного механизма | C3WWS22 |  |  |  |
| 102 | Колпак | E5WGLOBE |  |  |  |
| 103 | Облегченная крышка (кожух) | CSLGT |  |  |  |
| 104 | Кожух | RCGMS |  |  |  |
| 105 | Двигатель, точильщик, заточная головка | ENS63 |  |  |  |
| 106 | Пластина головки точильщика | RPPMSP |  |  |  |
| 107 | Саморезы | F4G12PH |  |  |  |
| 108 | Вал | PMS |  |  |  |
| 109 | Точильный круг | G 125(3458) |  |  |  |
| 110 | Щека (барабана точильного круга) | PFN |  |  |  |
| 111 | Защита, кожух | PSG |  |  |  |
| 112 | Прямоугольный транспортир | RPPIP |  |  |  |
| 113 | Крепежный винт, M3 x 10 | FM310CS |  |  |  |