“DINO”

СТАНОК ДЛЯ РАЗВОДКИ ЗУБЬЕВ ЛЕНТОЧНОЙ

ПИЛЫ

(РАЗВОДНОЕ УСТРОЙСТВО)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Cosker Pty Ltd t/a

Dinasaw ®

Индастриал авеню, 13

Кэландра, Квинслед, 4551

Австралия

Телефон: (61) 7 549 14999

Факс: 	     (61) 7 549 17809

E-mail: info@dinasaw.com.au

Web страница: www.dinasaw.com.au

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ:

Dinasaw ® гарантирует, что ее изделия не будут содержать дефектов в  отделке (качестве исполнения) или материале сроком на 6 месяцев. Если  появляется любая неисправность, соответствующая данной гарантии в  течение 6 месяцев с даты покупки, Dinasaw ® обязуется после регистрации и  подтверждения того, что изделие хранилось, настраивалось,  эксплуатировалось и обслуживалось в соответствии с техническими  характеристиками и инструкциями Dinasaw, осуществить ремонт или замену,  по решению компании Dinasaw, любых компонентов или деталей изделия,  которые были признаны компанией Dinasaw как неисправные.

Настоящая гарантия уникальна и включает в себя все гарантии по продажи,  соответствия изделия определенным целям или любые другие гарантии  качества, которые либо описаны, либо подразумеваются.

ОГРАНИЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛСТВ:

Компания Dinasaw несет ответственность за умышленный или случайный  (косвенный) ущерб не при любых обстоятельствах, т. е. имеет ограниченную  ответственность, например, в таких случаях, как повреждение или ущерб,  причиненный другой собственности или оборудованию, ущерб, нанесенный  прибыли и доходу, цене капиталовложений, стоимости купленных или  замененных товаров, или же требование Покупателя о перекрывании  оказания сервисных услуг.

Возмещение ущерба Покупателя, описанного выше, является исключением из  гарантийного обязательства компании Dinasaw, и, соответственно, все  ситуации и случаи, связанные с этим, например, эксплуатационные  пренебрежения или их нарушение, неаккуратная послепродажная доставка,  перепродажа изделия, или эксплуатация каких-либо изделий, представляемых или обслуживаемых компанией Dinasaw, не в соответствии с инструкциями, небрежность, серьезные нарушения законодательства, или нарушения каких-либо других гарантийных условий, которые не упомянуты здесь, разрешаются за счет покупателя.

Гарантийный срок, предоставляемый компанией Dinasaw ® на изделие Dinasaw ®, составляет шесть месяцев со дня покупки изделия.

Стоимость транспортировки любого вида не покрывается по настоящей гарантии. Транспортные расходы, связанные с доставкой изделия на ремонт должны оплачиваться заказчиком. Возвращаемый товар находится под ответственностью заказчика и компенсируется его расходами.

ОПИСАНИЕ:

Станок разводки зубьев ленточной пилы "Дино" – портативный механизм разводки зубьев полотна ленточной пилы, предназначенный для разводки зубьев пильных полотен ленточных пил шириной до 54 мм (2 1/8") и с шагом зуба до 28 мм (1-1/8"). Он может использоваться с Профилировщиком (станок для контурной обработки) / Заточным станком Дино, чтобы сохранить Ваши пильные полотна в оптимальном для работы состоянии.

Четыре эксцентрика (кулачка) располагаются вдоль общего главного вала.  Два внешних эксцентрика установки (3) с выступами приводят в движение  крестовину (хомут) установки, в то время как два внутренних (3) кулачка  эксцентрика (4&5) фиксируют зажим полотна (4) и зубец, индексирующий  рычаг (5). Три зубца проиндексированы для каждого отдельного вращения  ручки (рукоятки) во время установочного действия, совершающегося дважды  (одно влево - одно вправо) в один и тот же период. Зажим полотна  освобождается, в то время как индексируется следующий зубец, который  снова зажимается, когда установочный винт отклоняет (отводит) зубец.

Ручка (рукоятка) может вращаться либо по часовой стрелке, либо против  часовой стрелки, но это изменяет последовательность разводки зубьев с  "влево-вправо-прямо (без разводки)" до "вправо-влево-прямо". Кулачок  подачи (направляющий) (5) должен, поэтому вращаться на 180 градусов при  первичном ослаблении (отвинчивании) установочного винта и повороте  эксцентрика (кулачка) на 180 градусов и повторном затягивании винта, чтобы обеспечить правильную последовательность, по-другому зажим

происходит, в то время как зубец индексируется.

Быстродействие и особая повторяющаяся схема механизма разводки зубьев ленточной пилы "Дино" означают, что все детали должны ходить свободно (легко) и, если число зубьев пильного полотна не кратно 3, тогда гарантированно, что Вы начнете и закончите операцию слаженно.

НАСТРОЙКА И УСТАНОВКА МЕХАНИЗМА РАЗВОДКИ:

Плавно передвигайте среднюю поперечину (опору) 3-зубцевой опорной рамы для полотна по выступающий на 25мм. поверхности в задней части разводки и укрепите его с помощью винта на 6 мм. Три подвижных опорных (несущих) рычага удлиняются, чтобы подходить длине полотна, и закрепляются в нужном положении. Поддерживающие опоры для основания полотна регулируются на подходящей высоте и закрепляются 6 мм винтами на каждом конце.

Прикрепите механизм разводки на поверхность специального закрепленного  приспособления, обеспечив при этом достаточное освещенное пространство  для вращения рукоятки. Крутите рукоятку до тех пор, пока зажим пильного  полотна (20) не поднимется и не разъединятся элементы зажима (37) и,  полотно установится между двумя элементами, зыбями по направлению к  захватному устройству(13). Ослабьте зажимные болты (35) на вертикальных  опорах и передвинете опоры основания (24) в сторону разводки или вниз  таким образом, чтобы кончики зубьев находились приблизительно 2 мм  (1/16") выше центра вершин регулируемых установочных конусовидных  винтов. (23)

Убедитесь, что пильное полотно находится на горизонтальном ровном уровне и отрегулируйте 3 оставшихся вертикальных основания на выдвижных рукоятках, обеспечив поддержку остальной части полотна.

Рисунок 1

Stroke Adjusting Screw – ходовой регулировочный винт

Picker – захватное устройство

Setting Screw -установочный винт

Locking Screw – стопорный крепежный винт

Blade Guide -направляющая ленточной пилы

Clamp Bolt -зажимный болт

Locknut – стопорная контргайка

Ржавые или осмоленные полотна должны быть очищены, чтобы обеспечить  плавную последовательность. Осмоленные полотна также могут вызвать  погрешности (ошибки) в установке полотна при его продвижении  (форсировании) к одной стороне зажима. Цель этой технологической  процедуры состоит в том, чтобы достигнуть плавного, но управляемого,  прохождения полотна через механизм разводки зубьев ленточной пилы.  Открутите конический конец установочного винта на 6 мм (23), используя  шестигранный ключ на 3 мм., поставляемый с устройством. Установочные  винты с коническими концами закрепляются от случайного ослабления  закрученными под 90 градусов стопорными винтами (22), помещенными на  вершину установочного хомута. Эти стопорные винты имеют пластмассовую  прокладку (колодку)(21) между их концами и установочными винтами,  чтобы предотвратить повреждение резьбы и должны регулироваться только  под слабым давлением, чтобы сохранить форму установочных винтов.

Рукоятка может вращаться в любом направлении, но механизм зажима должен быть синхронизирован относительно направляющего кулачка подачи.

Рукоятка должна поворачиваться в направлении, которое позволяет зубцу быть индексированным, когда зажим отпускается. Устройство имеет заводские настройки для разводки зубьев по направлению влево –вправо -прямо и по часовой стрелке движения рукоятки. Чтобы произвести противоположную последовательность вправо -влево -прямо, ослабьте установочный винт на 6 мм (винт без головки), соединяющий кулачок подачи (4) с кулачковым валом (распредвалом) (38), вращайте кулачок на 180 градусов и повторно затяните установочный винт с шестигранным углублением под ключ в противоположное отверстие в распредвале.

Рисунок 2

Setting cam – установочный эксцентрик

Clamp cam – эксцентриковый зажим

Feed cam locking screw – стопорный винт кулачка (клина) подачи

Feed cam – направляющий кулачок (клин) подачи

Cam follower – ролик, работающий от кулачка

Leaf spring -листовая рессора

Отрегулируйте зубец, нажимая на захватное устройство (13) (ослабляя установочный винт на 6 мм (33) внутри его втулки (8)) и двигайте его таким образом, чтобы немедленно подставить зубец рядом с установочным винтом с коническим концом (23), когда происходит максимальный нажим (давление). Убедитесь, что захватное устройство нажимает по центру зубца и ни одна его сторона не соскальзывает.

ОПЕРАЦИЯ РАЗВОДКИ ЗУБЬЕВ:

Вращайте рукоятку и проверяйте

(1) последовательность развода зубьев пильного полотна в соответствии с установками механизма, (обычно остается постоянной для любой марки полотна)

(2) Полотно не "запускает механизм" и располагается в его основании

(3) Вращение рукоятки правильное (захватное устройство отборщик должно возвращаться обратно, в то время как устанавливается хомут).

Если индексный режим удовлетворенный, локализуйте крепление полотна и поместите его рядом с установочным хомутом. Полотно может свободно двигаться между зажимами при вращении рукоятки, чтобы освободить зажим. Вращайте рукоятку, чтобы индексировать (выбрать) следующий зубец полотна, и отрегулируйте установочный винт (используя шестигранный ключ на 3 мм), чтобы соприкоснуться с зубцом. Вращайте рукоятку для следующего зуба и повторите настройку к другой стороне.

Точная регулировка установочных винтов может теперь быть выполнена, когда проверка результата установок осуществляется при помощи измерительной таблицы (памятки) установки (рисунок 3). Измерительная памятка представляет собой квадратную металлическую пластину с двумя "шагами" в каждом углу. Выберите доступную установку в измерительной памятке и при проведении плоского края по ширине полотна, попытайтесь коснуться зубца с соответствующим "шагом". Если "шаг" не касается зубца, необходимо сделать еще несколько установок.

Установки остаются постоянными для любого подобного измерителя пильных полотен и формы зубьев. Предпочтительнее применять минимум настроек и пройти по полотну более чем один раз, чем применять максимум установок за один проход.

Если необходимо удалить лишний ряд со всего пильного полотна, настройте синхронизацию кулачка подачи в противоположной последовательности, перемещая кулачок подачи на 180 градусов и вращая рукоятку в обратном направлении. Установочные винты должны быть повторно отрегулированы, чтобы предотвратить движение в обратном направлении. В случае, когда только несколько зубьев образуют лишний ряд, часто быстрее осторожно удалить только эти зубья, используя простые плоскогубцы.

Захватное устройство подачи (разводчик) всегда оставляет зубья в том же самом положении независимо от шага зуба. Максимальное перемещение для возвращения устройства подачи (разводчика зубьев) регулируется остановкой винта (36). Это необходимо отрегулировать, чтобы позволить устройству (разводчику) сохранить приблизительно половину хода для следующего зубца. Убедитесь, что в этом случае не захватывается два зубца. Пильные полотна могут быть с шагом зуба (количеством зубьев) не кратным 3 (не делимым на 3). В этих случаях пильные полотна должны быть исправлены до правильного диапазона, до того момента, как устройство разводки снова войдет в сцепление (контакт) с полотном.

Список деталей

| № п/п | Название | № детали | № п/п | Название | № детали |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | База | JS16 |  | Конусовидный винт М8 х 16 | FM816GRUBCP |
|  | Корпус | JS2 |  | Гайка М8 | FM8NUTZP |
|  | Эксцентрик разводки | JS3 |  | Потайной винт М6 х 6 | FM66GRUB |
|  | Кулачек подачи | JS5 |  | Рама лезвия | JS36 |
|  | Эксцентриковый зажим | JS4 |  | Шестигранная головка М6 х 12 | FM612HEX |
|  | Рукоятка | JS1 |  | Цилиндрическая скругленная головка М6 х 40 | FM640PANP |
|  | Листовая рессора | JS7 |  | Зажимная планка | JS23 |
|  | Вал развода | JS12 |  | Кулачковый вал | JS6 |
|  | Вал хомута | JS9 |  | Наружная шайба | JS33 |
|  | Шарнир качающегося рычага подачи | JS10 |  | Несущий каркас | JS46 |
|  | Пружина рычага подачи | JS31 |  | Головка М5 х 40 | FM540CH |
|  | Рычаг подачи | JS11 |  | Подшипник 608 | B-608ZZ |
|  | Захватное устройство | JS13 |  | Пружинная шайба 5мм | FM5SWZP |
|  | Шайба М8 | FM8WZP |  | Суппорт зажимной планки | JS22 |
|  | Цилиндрическая скругленная головка М8 х 16 | FM816PANP |  | Зажимная планка | JS23 |
|  | Цилиндрическая скругленная головка М6 х 12 | FM612PANP |  | Фиксированная зажимная планка | JS35 |
|  | Фиксатор 8 Dia. | FM8FIX |  | Пружинный штифт | JS44 |
|  | Ролик | JS18 |  | Опора подвески лезвий | JS41 |
|  | Роликовый болт | JS42 |  | Шестигранный болт М6 х 12 | FM612HEX |
|  | Клин | JS20 |  | Пружинная шайба 6мм | FM6SWZP |
|  | Шайба под стопорные винты | JS60 |  | М10 х 20 C/S | FM1020CS |
|  | Стопорные винты | FM66GRUB |  | Цилиндрическая скругленная головка М6 х 16 | FM616PAN |
|  | Установочные винты | FM625GRUBCP |  | Плоская шайба 5 мм | FM5WZP |
|  | Опоры | JS24 |  | Роликовый штифт 4 х 20 | FM420SELPIN |
|  | Шестигранная гайка М12 | FM12NUT |  | Роликовый штифт 3 х 20 | FM320SELPIN |
|  | Направляющая деталь ролика, работающего от кулачка | JS29 |  | Конусовидный винт М6 х 12 | FM612GRUBCP |
|  | Ролик, работающий от кулачка | JS14 |  | Подшипник 6001 | B-60012NSE |
|  | Пружина ролика, работающего от кулачка | JS34 |  | Гайка М6 | FM6NUT |
|  | Цилиндрическая скругленная головка М5 х 10 | FM510PANP |  | Качающийся рычаг | JS8 |
|  | Пружина | JS30 |  | Шайба листовой рессоры | JS7A |

Регистрация гарантии (Гарантийный талон)

Пожалуйста, заполните и отправьте по адресу:

Dinasaw Pty Ltd

Индастриал авеню, 13

Кэландра

Квинслед 4551

Австралия

Тел.: ++ 61 0754 914999

Факс: ++ 61 0754 917809

Имя

Фамилия

Адрес

Телефон

Факс

Электронная почта

Место покупки

Дата покупки

Серийный номер JSD

Cosker Pty Ltd t/a

Dinasaw®

Индастриал авеню, 13

Кэландра

Квинслед 4551

Австралия

Тел.: ++ 61 0754 914999

Факс: ++ 61 0754 917809

E-mail: info@dinasaw.com.au

Web страница: http://www.dinasaw.com.au